## Slide 1: Indirizzi IP

## Slide 2: Indirizzo ip
Identificatore a livello 3 della gerarchia ISO-OSI
Formato da una stringa di 32 bit

## Slide 3: Suddivizione
La prima parte dell’indirizzo identifica la rete
La seconda parte dell’indirizzo identifica un host all’interno della rete

## Slide 4: suddivisione
11000000.10101000.00000000.00000011
Rete
Host

## Slide 5: Perchè?
È importante saper riconoscere la rete di appartenenza di un indirizzo IP per capire se possiamo contattare l’host destinatario a livello 2 o livello 3
Suddividere gli host in più reti ci permette di:
  Limitare il dominio di broadcast di livello 2.
  Segregare il traffico

## Slide 6: Metodi per la suddivizione
Classful
Definizione di classi statiche nelle quali la suddivisione fra porzione di rete e host e definita staticamente
Classless
Lascia al gestore di rete la possibilità di definire quale porzione dell’indirizzo IP dedicare alla rete e quale all’host

## Slide 7: ClassFul
Classe A
8 bit rete
24 bit host
Classe B
16 bit rete
16 bit host
Classe C
24 bit rete
8 bit host

## Slide 8: Ip privati
Classe A
10.0.0.0 – 10.255.255.255
Una sola rete con 16M di host
Classe B
172.16.0.0 – 172.31.255.255
16 reti da 65536 host
Classe C
192.168.0.0 – 192.168.255.255
256 reti da 256 host

## Slide 9: Classles
Definendo una netmask andiamo a suddividere l’indirizzo IP in parte dedicata alla rete e parte dedicata agli host

## Slide 10: NETMASK
Sequenza di 32 bit con tutti i bit a 1 in corrispondenza della porzione di indirizzo dedicata alla rete:
11000000.10101000.00000000.00000000
11111111.11111111.11111111.11000000

## Slide 11: NETMASK
Sequenza di 32 bit con tutti i bit a 1 in corrispondenza della porzione di indirizzo dedicata alla rete:
11000000.10101000.00000000.00000000
11111111.11111111.11111111.11000000
192.168.0.0
255.255.255.192

## Slide 12: Netmask
Ha una porzione con tutti i bit a 1 (porzione di rete), la seconda con tutti i bit a 0.
Quindi i possibili valori decimali sono:
128 1000 0000
192 1100 0000
224 1110 0000
240 1111 0000
248 1111 1000
252 1111 1100
254 1111 1110
255 1111 1111

## Slide 13: Rappresentazione Netmask
IP like
255.255.255.0
255.255.255.254
255.255.255.252
255.255.192.0
Mask Length
/24
/31
/30
/18

## Slide 14: Indirizzi speciali da assegnare in una rete
Indirizzo di rete
Parte dell’indirizzo dedicata agli host ha tutti i bit settati a 0
Indirizzo di broadcast
Parte dell’indirizzo dedicata agli host ha tutti I bit settati a 1

## Slide 15: Esempio Classe C
Indirizzo di rete
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0
Indirizzo di broadcast
11000000.10101000.00000000.11111111
192.168.0.255

## Slide 16: Esempio ClassLess
Netmask
11111111.11111111.11111100.00000000
255.255.252.0
Indirizzo di rete
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0
Indirizzo di broadcast
11000000.10101000.00000011.11111111
192.168.3.255

## Slide 17: Algoritmo inoltro pacchetto
Appartiene alla stessa rete
Non appartiene alla stessa rete
Il pacchetto può essere inoltrato a livello 2
Il pacchetto deve essere inoltrato al ruter che si occuperà di recapitarlo al destinatario
L’host sorgente controlla se l’host destinazione appartiene alla stessa rete:

## Slide 18: Inoltro a livello 2
L’host C cerca di contattare l’host E
C
D
E
F
A
B

## Slide 19: Inoltro a livello 2
L’host C cerca di contattare l’host E:
L’host C verifica se E appartiene alla stessa rete:
La porzione di IP dedicata alla rete è uguale quindi C può contattare E a livello 2
10000011.00000010.00000001.00000011
11111111.11111111.11111111.00000000
10000011.00000010.00000001.00000001
Host C
Host E
Netmask
MAC E | MAC C | 131.2.1.1 | 131.2.1.3 | Upper Layers

## Slide 20: Inoltro a livello 3
L’host C cerca di contattare l’host A
C
D
E
F
A
B

## Slide 21: Inoltro a livello 3
L’host C cerca di contattare l’host A:
L’host C verifica se A appartiene alla stessa rete:
La porzione di IP dedicata alla rete è diversa quindi C per contattare A deve inoltrare la trama al router
10000011.00000010.00000001.00000011
11111111.11111111.11111111.00000000
10000011.00000010.00000010.00000001
Host C
Host A
Netmask
MAC R | MAC C | 131.2.2.1 | 131.2.1.3 | Upper Layers

## Slide 22: Inoltro a livello 3
Il router si occuperà di inoltrare la trama nella rete corretta (eventualmente contattando a sua volta un altro router)
MAC C | MAC R | 131.2.2.1 | 131.2.1.3 | Upper Layers